ОАО «Можайский медико-инструментальный завод»

## КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

МИКРОХИРУРГИЧЕСКИЙ

1 НАЗНАЧЕНИЕ

## Комплект инструментов для экстренной офтальмологической хирургии микрохирургический предназначен для операций на глазном яблоке.

# 2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| 1. | Векорасширитель с опорами на надбровные дуги правый | - 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Векорасширитель с опорами на надбровные дуги левый | - 1 шт. |
| 3. | Иглодержатель глазной микрохирургический | - 2 шт. |
| 4. | Лезвиедержатель глазной прямой N 1 | - 2 шт. |
| 5. | Лезвиедержатель глазной изогнутый | - 1 шт. |
| 6. | Ножницы-пинцет для радужной оболочки микрохирургические 62х5 мм | - 1 шт. |
| 7. | Ножницы роговичные пружинные микрохирургические правые | - 2 шт. |
| 8. | Ножницы роговичные пружинные микрохирургические левые | - 2 шт. |
| 9. | Ножницы роговичные пружинные микрохирургические прямые | - 1 шт. |
| 10. | Ножницы глазные пружинные изогнутые | - 2 шт. |
| 11. | Ножницы глазные пружинные микрохирургические изогнутые (по Ваннас) | - 2 шт. |
| 12. | Ножницы глазные вертикально-изогнутые остроконечные 113 мм | - 1 шт. |
| 13. | Протезы-индикаторы Балтина | - 1 компл |
| 14. | Пинцет глазной для фиксирования нитей | - 1 шт. |
| 15. | Пинцет для радужной оболочки микрохирургический изогнутый | - 1 шт. |
| 16. | Пинцет глазной микрохирургический изогнутый | - 4 шт. |
| 17. | Пинцет глазной микрохирургический прямой | - 1 шт. |
| 18. | Пинцет для склеры и роговицы пружинный | - 1 шт. |
| 19. | Ретрактор радужной оболочки | - 1 шт. |
| 20. | Фиксатор глазной | - 1 шт. |
| 21. | Шпатель глазной микрохирургический двухсторонний | - 1 шт. |
|  | Эксплуатационная документация |  |
| 22. | Паспорт | - 1 экз. |

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Векорасширители с опорами на надбровные дуги левый и правый предназначены для разведения и удерживания век при операциях на глазном яблоке.

Основные размеры, мм:

| Длина и ширина | - 60х57 |
| --- | --- |
| Ширина захватов | - 15 |

Изготовлены из титанового сплава и немагнитной нержавеющей стали.

Могут применяться при работе в магнитном поле.

3.2 Иглодержатель глазной микрохирургический предназначен для фиксирования иголок при зашивании глазных тканей.

Основные размеры, мм:

| Длина | -130 |
| --- | --- |
| Ширина концов рабочих губок | - 0,6 |

Изготовлен из нержавеющей стали

-2-

3.3 Лезвиедержатели глазные прямой N 1 и изогнутый служат для удерживания кусочка лезвия бритв, предназначенного для разрезания тканей.

Отлом кусочка лезвия осуществляется поворотом лезвиедержателя вокруг своей продольной оси после фиксирования его за уголок лезвия.

Основные размеры, мм:

| Длина лезвиедержателя прямого | - 120 |
| --- | --- |
| Длина лезвиедержателя изогнутого | - 114 |
| Ширина концов рабочих губок | - 2 |

Изготовлены из нержавеющей стали.

3.4 Ножницы-пинцет для радужной оболочки микрохирургические

62х5 мм предназначены для иссечения части радужной оболочки, рассечения краев зрачка и, иногда, вторичных катаракт при операциях на глазном яблоке, проводимых под микроскопом.

Основные размеры, мм:

| Длина | 62 |
| --- | --- |
| Длина лезвий | 4,4 |

Изготовлены из нержавеющей стали

3.5 Ножницы роговичные пружинные микрохирургические прямые, правые и левые предназначены для разрезания роговицы и других тканей при глазных операциях.

Рабочая часть ножниц имеет двойной изгиб (в дух полостях) для более удобного подхода к роговице глаза. Лезвие нижней бранши на 0,5 мм длиннее лезвия верхней бранши, что позволяет при операции несколько отодвинуть радужку и предохранить ее от травмирования.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 100 |
| --- | --- |
| Длина лезвий | - 8 |

Изготовлены из нержавеющей стали.

3.6 Ножницы глазные пружинные изогнутые предназначены для разрезания тканей глаза.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 100 |
| --- | --- |
| Длина лезвий | - 10 |

Изготовлены из нержавеющей стали.

3.7 Ножницы глазные пружинные микрохирургические изогнутые (по Ваннас) предназначены для надрезов капсулы хрусталика и радужной оболочки при операциях на глазном яблоке, проводимых под микроскопом.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 77 |
| --- | --- |
| Длина лезвий | - 4,5 |

Изготовлены из нержавеющей стали.

3.8 Ножницы глазные вертикально-изогнутые остроконечные, 113 мм предназначены для рассечения и отсепаровки конъюктивы, кожи век, хряща и т.п. при выполнении операций.

Основные размеры, мм:

| Длина рабочей части до шарнира | - 20 |
| --- | --- |
| Ширина рабочих концов (в сомкнутом положении) | - 0,4 |

Изготовлены из нержавеющей стали

3.9 Протезы-индикаторы Балтина предназначены для рентгенолокализации внутриглазных инородных тел. Выпускаются трех типоразмеров.

Основные размеры, мм:

| Наружный диаметр | 20 | 21,5 | 23 |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота | 4 | 4,25 | 4,5 |

Изготовлены из алюминиевого сплава, пробки – из свинца.

-3-

В комплект протезов входят схемы для сагиттального и фронтального разрезов глаза, изготовленные на фотопленке.

3.10 Пинцет глазной для фиксирования нитей предназначен для удерживания нитей при операциях на глазном яблоке.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 100 |
| --- | --- |
| Ширина концов губок | - 0,2 |

Изготовлен из титанового сплава.

Может применяться при работе в магнитном поле.

3.11 Пинцет для радужной оболочки микрохирургический изогнутый предназначен для фиксирования радужной оболочки без травмы последней.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 100 |
| --- | --- |
| Ширина рабочих концов губок | - 0,4 |

Изготовлен из нержавеющей стали.

3.12 Пинцеты глазные микрохирургические прямой и изогнутый предназначеныдля захватывания тканей и наложения швов во время операций.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 100 |
| --- | --- |
| Высота губок на конце в сомкнутом положении: |  |
| - пинцета изогнутого | - 0,4 |
| - пинцета прямого | - 1 |

Изготовлены из нержавеющей стали.

3.13 Пинцет для склеры и роговицы пружинный предназначен для захватывания роговицы или склеры при глазных операциях.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 108 |
| --- | --- |
| Ширина концов рабочих губок | - 0,7 |

Изготовлен из нержавеющей стали.

3.14 Ретрактор радужной оболочки предназначен для отвода радужной оболочки при извлечении хрусталика во время операции.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 148 |
| --- | --- |
| Ширина лопаточного конца | - 3,5 |
| Диаметр пуговчатого конца | - 2,2 |

Изготовлен из титанового сплава или немагнитной нержавеющей стали.

3.15 Фиксатор глазной предназначен для фиксирования глазного яблока во время операции.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 120 |
| --- | --- |
| Диаметр рабочей части | - 1,3 |

Изготовлен из нержавеющей части.

3.16 Шпатель глазной микрохирургический двухсторонний предназначен для манипуляций при хирургических вмешательствах на глазном яблоке.

Основные размеры, мм:

| Длина | - 120 |
| --- | --- |
| Ширина рабочей части одного конца | - 1 |
| Ширина рабочей части другого конца | - 0,5 |
| Толщина рабочих концов | - 0,3 |

Изготовлен из нержавеющей стали.

# 4 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

За инструментами комплекта необходим тщательный уход. При подготовке к работе и во время работы инструменты не бросать!

-4-

4.1 Расконсервация

При расконсервации промойте инструменты в струе теплой воды и тщательно просушите.

4.2 Стерилизация

Инструменты комплекта, кроме схем-протезов-индикаторов Балтина, устойчивы к воздушной дезинфекции при температуре (120(3)(С в течение (45+5) мин, предстерилизационной очистке в моющем растворе (5 г препарата «Биолот» и 995 см3 воды питьевой) и воздушной стерилизации при температуре (180(210)(С в течение (60+5) мин.

Схемы протезов-индикаторов Балтина устойчивы к дезинфекции погружением в 1% раствор хлорамина

# 5 ХРАНЕНИЕ

5.1 Храниться комплекты должны при температуре от 5 до 40(С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25(С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

5.2 В период между операциями инструменты должны храниться в гнездах подставок или в разложенном виде.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

6.1 Комплект соответствует требованиям технической документации и признан годным для эксплуатации.

# 7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие комплекта инструментов для экстренной офтальмологической хирургии микрохирургический требованиям технических условий ТУ 64-1-3703-83 при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации (применения) в соответствии с указаниями настоящего паспорта.

## 7.2 Гарантийный срок эксплуатации инструментов комплекта – 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Претензии предприятию-изготовителю предъявляют в установленном порядке при возврате дефектных комплектов с данным паспортом по адресу:

143220 Московская область, Можайский р-он, п/о Марфин Брод

ОАО «Можайский МИЗ»

Интернет www.mmiz.ru